ICS

备案号：

DBXX

海口市地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

预拌混凝土企业污染控制规范

Management specification for pollution control of ready-mixed concrete

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

海口市市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

引  言	III

预拌混凝土生产企业污染控制规范	1

1 适用范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 选址要求	3

5 建设要求	3

6 设备设施	4

7 生产管理	7

8 物料运输	8

9 污染物排放限值	9

10 排污口设置要求	9

11 监测要求	10

12 绿色生产评价	10

13 实施与监督	10

附录A 《预拌混凝土绿色生产管理规程》执行情况专项检查表	11

参考文献	15

# 前  言

本文件依据GB/T 1.1-2020 给出的规则起草。

本文件由海口市生态环境局提出并归口。

本文件起草单位：中材地质工程勘查研究院有限公司。

本文件主要起草人：崔文龙、张杰、张春燕、申思、曾志云、张燕、李谦、陆淼淼、王廷卓、郭呈宇

引  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》	《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《海南省大气污染防治条例》，控制预拌混凝土搅拌站污染物的排放，保护生态环境和保障人群健康，结合海口市的实际情况，制定本文件。

本文件的制定，旨在加强海口市预拌混凝土搅拌企业的污染防治和环境管控，推动混凝土搅拌站的技术进步，为生态环境部门和行业主管部门提供监管依据，并为改善海口市生态环境质量做出贡献。

预拌混凝土生产企业污染控制规范

适用范围

本文件规定了预拌混凝土生产企业选址要求、建设要求、设备设施、生产管理、物料运输、污染物排放限值、排污口设置、监测、绿色生产评价、实施与监督要求等。

本文件适用于预拌混凝土生产企业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、工程竣工环境保护验收、生产运行控制、绿色生产、环境管理、监测监督等。

新建、迁建、改扩建预拌混凝土搅拌站项目自2023年6月1日起按本文件执行，现有搅拌站从2024年1月1日起按本文件执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注明日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，未注日期的引用文件，其最新版本（包括修改单）适用于本文件。

GB8076 混凝土外加剂

GB/T9142 混凝土搅拌机

GB/T10171 混凝土搅拌站（楼）

GB/T14902 预拌混凝土

GB/T 16157  固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB 18597  危险废物贮存污染控制标准

GB 18599  一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准

GB 18918  城镇污水处理厂污染物排放标准

GB/T 19923  城市污水再生利用  工业用水水质

GB/T26408 混凝土搅拌运输车

HJ/T 55  大气污染物无组织排放监测技术导则

HJ/T 256  建设项目竣工环境保护验收技术规范  水泥制造

HJ/T 397  固定源废气监测技术规范

HJ/T412 环境标志产品技术要求 预拌混凝土

HJ 434  水泥工业除尘工程技术规范

HJ 819-2017 排污单位自行监测技术指南 总则

HJ 836  固定污染源废气  低浓度颗粒物的测定  重量法

HJ 847  排污许可证申请与核发技术规范  水泥工业

HJ 848  排污单位自行监测技术指南  水泥工业

HJ 2025 危险废物收集 贮存 运输技术规范

JGJ63 混凝土用水标准

JGJ/T328  预拌混凝土绿色生产及管理技术规程

JC/T2647 预拌混凝土生产企业废水回收利用规范

DB 46 / 524 海南省《水泥工业污染控制标准》

DBJ 46-018  海南省预拌混凝土应用技术标准

DBJ 46-055  海南省建筑垃圾资源化利用技术标准

术语和定义

预拌混凝土  ready-mixed concrete

由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站（楼）生产的、通过运输设备送至使用地点的、交货时为拌合物的混凝土。

废水 waste water

预拌混凝土生产企业在废弃混凝土分离、设备冲洗和生产区域的场地冲洗等过程中产生的含细骨料、粉料、外加剂等的混合液（混合液的含固量≤10%）。

废浆 Industrial waste mud

预拌混凝土生产企业在清洗混凝土搅拌设备、运输车辆罐体内部和搅拌站（楼）出料位置地面、以及废弃混凝土分离过程中，所产生的含细骨料、粉料、外加剂等的混合液（混合液的含固量>10%）。

含固量solid content

样品经干燥蒸发后留下的固体含量占样品总量的质量百分数。

生产废水处理系统 Industrial waste liquor treatment system

对废浆、生产废水进行回收、沉淀及循环利用的设施设备的总称。

无组织排放  fugitive emission

大气污染物不经过排气筒的无规则排放，主要包括生产场所物料堆存、开放式输送扬尘，以及设备、管路、物料装卸等过程的大气污染物泄漏。

固体废物 solid wastes

在生产中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质，包括液态废物（排入水体的废水除外）。

危险废物　hazardous waste

列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定具有危险特性的废物。

选址要求

4.1 符合当地“多规合一”（即城市建设总体规划、国土空间总体规划、主体功能区规划、土地利用规划等）要求，符合当地“三线一单”(生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单)要求。

4.2 不得占用林业、农业用地和生态红线。避开国家公园、自然保护区、风景名胜区、居民集中居住区以及医院、学校等环境敏感区。与集中居住区的距离不少于500米、且位于当地累年主导风向的下风向。

4.3 不应建造在易发生地质灾害和影响水利设施运行的区域。

4.4 符合《海口市商品混凝土产业发展规划》中的分区管控、布局选址要求，满足全市预拌混凝土发展的市场需求。按照“就近供应”的原则，原则上在城郊结合部位进行规划布局，力求消除供应死角，最大限度错开城市人流、车流量大的路段。

建设要求

一般规定

新建预拌混凝土企业应严格执行环境影响评价制度，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收、同时投产使用，所有的生产、运输、泵送、试验等设备应选用低能耗、低排放、低噪声的技术先进、质量优越的产品，具备绿色生产条件并办理资质证书后方可开展经营活动。

厂区建设与管理

5.2.1厂区道路及生产作业区的地面面层应采用混凝土或沥青混凝土硬化，其结构层所选材料应满足强度、稳定性和耐久性的要求。

5.2.2 应采用雨、污分流排水系统，排水顺畅，方便回收。应建设雨水收集系统，初期雨水收集沉淀后综合利用。生活污水、生产车间地面冲洗废水以及运输车辆冲洗废水等各类生产废水，不得与雨水合流外排。

5.2.3  搅拌楼（站）、骨料堆场、混凝土回收设备、车辆清洗场地四周应设置排水沟，排水沟与沉淀池连接。

5.2.4  厂区应设置车辆清洗设施，保证物料运输车辆整洁，减少物料运输过程中的遗撒和扬尘。车辆清洗装置应设置在车辆必经之处，清洗水应循环使用，不得排出厂外。

5.2.5  生产区应设置危险废物暂存间、一般工业固废存放处等。危险废物暂存间的建设应符合GB 18597的相关要求；废试块、废轮胎等一般固废不得露天堆放，应分类存放、集中处理。

5.2.6 厂区及道路应每日定时进行清扫作业，保持清洁，车辆行驶时应无明显可见扬尘。清扫设备宜使用吸入式或吸扫式路面清扫车。

5.2.7厂区内的生产区、办公生活区宜分区布置，围墙四周内侧、生活区、办公区内未硬化的空地应进行绿化，绿地面积占企业总用地面积比率不宜低于20%，厂区门前道路、环境按门前三包要求进行管理。

主要生产区域全封闭

5.3.1 储料区（含粉料仓）、主机搅拌楼、物料输送系统等易产生粉尘的区域应分区域或整体进行全封闭。

5.3.2 生产区域的封闭宜委托具备资质的设计机构进行工业建筑设计，充分考虑高度、采光、隔声、通风、安全、耐久、职业健康等使用功能，外观应简洁美观，清新明亮，并与周边环境相协调。

设备设施

一般规定

6.1.1 原材料储运、混凝土生产、设备清洗、废弃混凝土循环利用等工艺设施应科学合理，减少能源消耗和污染排放。

6.1.2 宜选用技术先进、低噪音、低能耗、低排放的搅拌、运输和试验设备。

6.1.3 除尘、清洗及循环利用等设施应与混凝土生产能力相匹配，保持正常运行状态。

6.1.4 原材料运输过程中应采取封闭或有效遮盖措施，防止扬尘或遗洒；厂区周边声环境要求较高时，砂石装卸作业宜采用低噪声装载机。

粉料储存

6.2.1水泥、粉煤灰等粉状掺合料必须储存于封闭储仓（库）中，并在顶部卸压口配备除尘设施。单料仓收尘器过滤面积不应小于 24m2；两个以上料仓集中收尘的，收尘器过滤面积不应小于 60m2。收尘器设置在地面时应设置反吹装置。收尘器设在料仓顶部的，应设置人员走梯，确保安全。

6.2.2 水泥、粉煤灰等粉状物料应采用密闭管道输送。

6.2.3 粉料系统除吹灰管、除尘器出口、质量检验取料口外，不得再有通向大气的出口，取料口应保持封闭，上料时不得漏气。粉料仓顶部应设安全阀。

6.2.4 粉料仓应设置料位在线监测装置和高限位报警装置，高限位报警装置应同时安装在磅房和吹灰口处。达到高限位时应自动停止吹灰。

骨料储存

6.3.1砂石骨料等物料应储存于封闭料场（仓、库）中，不同品种、规格骨料应设坚固隔墙，分区存放，储存量应满足混凝土生产能力需要。

6.3.2 集料运输或输送进厂卸料时应配备抑尘设施；砂石骨料应采取全封闭皮带廊道输送，皮带机卸料处应封闭，下料斗及各转运点均应设置集气罩并配备除尘设施。

6.3.3 骨料棚及配料仓应封闭在一起。骨料棚边墙高度不宜低于 7m，顶部高度不宜低于 10m，车辆进出口应设电动门，除车辆及人员进出外电动门应保持常闭状态。

6.3.4配料机构应加装强制除尘装置，使用干燥骨料时，该除尘装置应当在装载机开始向配料机构送料时自动运行。

6.3.5 骨料棚及配料仓应安装水雾喷淋系统且能够正常使用，配料仓水雾喷淋系统应全覆盖。

6.3.6 骨料棚应封闭严密。有人工作业的骨料棚顶部应设有换气孔，换气孔处应有降尘设施。

外加剂储存

6.4.1 液体外加剂应采用储存罐封闭储存，具有防溢出、防渗漏措施。

6.4.2  混凝土外加剂应选用氨、甲醛、苯、总挥发性有机物（TVOC）等污染物释放量符合相关规定的产品。对多组分外加剂宜采用分别计量的方式。

原材料输送

6.5.1 粉料宜采用电动螺杆式压缩机气力输送，吹灰口应密闭连接，输送管道应完全密闭，输送空气工作压力不应超过 0.2MPa，吹灰过程无泄漏。

6.5.2 骨料输送皮带走廊及皮带机卸料处应封闭严密，下料斗上部应设收尘装置。

6.5.3 液体输送系统应密闭连接，无渗漏溢出。

搅拌系统

6.6.1 混凝土搅拌机及计量系统应设立主动式收尘系统，收尘器过滤面积应与生产系统相匹配，且不小于 24m2 。收尘器集灰应自动进入搅拌机。

6.6.2 搅拌机应全部封闭，并采用低噪声设备。

6.6.3 搅拌楼宜安装混凝土储料斗或采取其他措施，防止卸料时混凝土冲击飞溅和滴漏，减少固废产生。

6.6.4 混凝土装料区应设置清洗和生产废水收集设施，收集的废水进入生产废水处理系统处理后回用。

6.6.5 搅拌站应定期检查和清理搅拌机叶片、衬板，保持搅拌机内无混凝土结块。

固体废弃物处理设施

6.7.1 应配置砂石分离机和废浆再利用等废弃混凝土回收设备，回收能力应满足处置需要。回收设备应保持完好状态并实际应用，回收处置区应保持清洁。

6.7.2 废弃新拌混凝土可用于成型小型预制构件，也可采用砂石分离机进行处置，分离后的砂石应及时清理、分类使用。

6.7.3 废弃硬化混凝土可生产砂石再生骨料和粉料，由预拌混凝土生产企业或其它固废再生利用机构消纳利用，不得直接作为垃圾填埋。

6.7.4 固体废弃物堆场应全封闭且适合机械作业，未作业时保持关闭状态。

生产供气设施

6.8.1 应采用电动螺杆式空气压缩机，并放置于封闭场所，采取隔声降噪措施。

6.8.2 空气压缩机应定期维护保养，保持设备完好状态。

生产管理

一般规定

7.1.1  预拌混凝土企业应建立健全绿色生产管理的工作标准、实施细则与考核办法。

7.1.2  搅拌站宜建立综合调度中心，实现生产全过程信息化互联互通，生产区域内的主要排放点及关键工序和重要设备运行情况应实现可视化，监控数据保存期不少于3个月。视频监控可以实时掌握各主要排放点的工作情况，是确保绿色生产的必要措施。主要排放点包括：磅房区域、粉料仓、骨料仓、搅拌机配料装置、装料系统、洗车系统等。

7.1.3  预拌混凝土生产企业应安装远程视频监控，在厂区车辆出入口、材料堆场、进料口、制高点设置四处远程视频监控点，在每处监控点至少安装一个远程视频监控设备，其中出入口要能记录进场车辆车牌，制高点要安装带云台控制功能的摄像机以便监控预拌站全貌，视频数据要对接到海南省建筑市场监管公共服务平台。

7.1.4  合理安排生产供应，控制剩退混凝土量，减少固体废弃物产生。剩退混凝土可通过制作小型素混凝土制品进行综合利用。

7.1.5  主要设备应建立并保存运行检查和维修保养记录。其中收尘器滤袋及粉料仓顶安全阀应每月检查一次。

清洗设施

7.2.1 应配备搅拌机和运输车辆清洗设施，保持搅拌设备和车辆清洁。

7.2.2 搅拌机、混凝土运输车的清洗用水应优先使用中水、雨水，并应循环利用。

7.2.3  应配备完善的生产废水处理系统，包括多级沉淀池、排水沟和管道系统。排水沟应覆盖搅拌站（楼）装车层、骨料堆场、砂石分离机和车辆清洗场等区域，并与多级沉淀池相连；管道系统可连通多级沉淀池和搅拌主机。

7.2.4  采用压滤机处理废浆产生的废水应进入生产废水回用装置，压滤产生的固渣可做道路地基材料或回填材料综合利用。

7.2.5  利用生产废水作为拌合用水时，应经试验确定适用性和利用量。

7.2.6  经沉淀或压滤处理的生产废水也可用于地面降尘和生产设备冲洗。

原材料管理

7.3.1  水泥、粉煤灰、矿粉、膨胀剂等大宗粉料应采用散装材料，不得使用袋装。特殊袋装原材料的存储与使用应做好安全与粉尘防护和包装袋的回收处理工作。

7.3.2  不得采用燃油车载吹灰系统吹灰，使用非燃油车载吹灰系统时，噪声排放应满足规定要求。

7.3.3  应定期检查原材料输送系统及外加剂的储存罐，发现遗撒、渗漏问题及时采取措施纠正。

7.3.4  粉状物料的质量检验应有专门的取料装置，防止粉料撒落。

7.3.5  宜综合利用矿山废石、尾矿、混凝土建筑垃圾等制备的骨料和再生骨料。

生产过程管理

7.4.1  应采用计算机自动控制的生产系统，称量记录应自动存储并可追溯。

7.4.2  对收尘器、降噪及清扫设备设施应进行定期检查，并做好检查和维护记录。

7.4.3  生产区域应保持干净整洁。

物料运输

原材料运输

8.1.1  原材料应优先采用铁路、水路运输和新能源车辆运输。非新能源运输车辆尾气应达到排放标准要求。

8.1.2  粉料及液体外加剂应采用全封闭的车辆运输，有抑尘及防渗漏措施。

8.1.3 原材料进厂运输车辆应采取适当方式卸料，卸料后应清理干净方可驶离装卸料区域，出厂前应在厂区清洗，保证运输车外观干净、清洁；混凝土运输车在驶离生产厂区或施工现场前应进行冲洗，严禁车轮带泥上路，行驶中应对滑槽等活动部位进行固定。按规定装载量装运混凝土，确保不产生漏洒。

8.1.4 砂、石骨料运输应封闭，宜采用集装箱运输。

8.1.5原材料运输车辆进出场应计重，计重设备应具备数据存储和传输功能，配合政府有关部门的限载治超工作。

8.1.6  原材料运输车辆在搅拌站内行驶速度不超过5km/h，避免扬尘。

8.1.7  应在原材料供应合同中明确对供应商的有关绿色运输方面的要求。

混凝土拌合物运输

8.2.1  预拌混凝土运输车使用的能源应符合本市的环保要求。

8.2.2  预拌混凝土运输车应有防遗撒、防渗漏装置。

8.2.3  预拌混凝土运输车应具有搅拌罐反转报警装置。

8.2.4  预拌混凝土运输车应安装卫星定位系统，实现运输过程在线监控，定位系统宜与搅拌站信息化管理系统融合。

8.2.5  混凝土搅拌运输车外表应干净整洁，入料口、卸料斗不得有粘灰，在厂内行驶速度不超过5km/h，避免扬尘。

污染物排放控制要求

大气污染物排放控制要求

自本文件颁布之日起，所有企业大气污染物应满足《水泥工业污染控制标准》（DB46/524）的相关规定，其中有组织源执行表 1 中的排放限值，无组织源执行表 2中的排放限值。

表 1  大气污染物最高允许排放浓度

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 限值 | 生产过程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 10 | 物料储存及混凝土搅拌 | 有组织排放 |

表 2  大气污染物无组织排放限值

单位：mg/m3

| 污染物项目 | 限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.5 | 监控点与参照点总悬浮颗粒物 （TSP） 1 小时浓度值的差值 | 厂界外20m处上风向设参照点， 下风向设监控点 |

水污染物排放控制要求

9.2.1 预拌混凝土企业应配套建设生产废水处理系统，对废浆和其它生产废水进行回收、沉淀及循环利用，生产废水不得外排。

9.2.2废水、废浆的回用应符合JGJ63《混凝土用水标准》和JCT2647《预拌混凝土生产企业废水回收利用规范》的相关要求。

9.2.3  生活污水应配套建设或依托工艺可行、运行可靠的污水处理设施。

排污口设置要求

企业应按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局 环监[1996]470号），以及环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久性采样口、采样测试平台和排污口标志。

监测要求

11.0.1 预拌混凝土生产企业应安装颗粒物、厂界噪声监测系统，数据对接海南省建筑市场监管公共服务平台。

11.0.2 企业应落实 HJ 848 的要求，定期（监测频次按表3 执行）委托有资质的监测单位对厂区有组织和无组织颗粒物、厂界噪声进行监测，监测结果应符合海南省《水泥工业污染控制标准》（DB46/524）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的相关规定，监测记录留存至少5年。

表 3  污染物监测因子及频次

| 监测因子 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 物料储存、输送及混凝土搅拌排气筒 | 每半年一次 |
|  | 厂界 | 每季度一次 |
| 噪声 | 厂界 | 每季度一次 |

11.0.3 大气污染物有组织源的监测采样应按 GB/T 16157 或 HJ/T 397 规定执行；大气污染物无组织排放的监测应按 HJ/T 55 规定执行；测定方法采用表 4所列的方法标准。

表 4  大气污染物浓度测定方法

| 污染物项目 | 方法标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157 |
|  | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | HJ 836 |

11.0.4 企业生产废水、废浆的监测方法及频次应满足《海南省预拌混凝土应用技术标准》（DBJ46-018）的相关要求。

绿色生产评价

12.0.1  鼓励预拌混凝土生产企业开展绿色生产评价工作，不断提高绿色生产等级。

12.0.2 绿色生产评价的检查项目和评分标准可参考本文件附录A。

12.0.3 结果判定：95分（含）以上为优秀，85~95分（不含）为良好，75~85分（不含）为合格，低于75分为不合格。

实施与监督

本文件由海口市生态环境主管部门和行业主管部门负责监督实施。

附录A 《预拌混凝土绿色生产管理规程》执行情况专项检查表

| 类别 | 序 号 | 检查项目 | 分 值 | 评分标准 | 检查 方法 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 本 规 定 22分 | 1 | 厂址情况 | 3 | 1.有环评批复得1分。不符合不得分。 2.搅拌站有规划用地手续得1分；没有规划手续但使用非农非林用地且有土地租赁合同得0.5分；农林用地不得分。 3.避开环境敏感区、远离居民区得1分；临近环境敏感区或居民区不得分，有举报投诉并属实的不得分。 | 查阅资料 |  |
|  | 2 | 组织机构及管理制度 | 1 | 组织机构健全、生产、设备、技术、管理、操作等岗位配置齐全且对绿色生产有明确职责和分工得1分；一项不符合不得分。 | 查阅资料 |  |
|  | 3 | 人员要求 | 1 | 各管理及操作岗位人员配置齐全，能胜任岗位工作要求，有培训记录，不符合不得分。 | 查阅资料询问 |  |
|  | 4 | 记录检查 | 2 | 日常检查记录留存一年，内容、签字、频率等符合要求且完整有效得2分；结果超标或有投诉等不良记录，但有配套应急处理记录的得1分；无应急处理或超过2次（含）投诉的不得分。 | 查阅资料 |  |
|  | 5 | 封闭情况 | 6 | 储料、主机搅拌楼、物料储存及输送等分区域全封闭且外观美观的得6分。不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 6 | 废弃物循环利用 | 3 | 有砂石分离机1分。 浆、水全部再利用，得2分 不符合不得分。 | 查阅记录现场考察 |  |
|  | 7 | 车辆清洗作业 | 2 | 随机抽取检查期前三个月非连续10天视频记录且每天不少于一个车次，都有清洗的得2分；有一次没有清洗出厂的不得分。 视频记录不足三个月不得分。 | 查看录像 |  |
|  | 8 | 可再生能源使用 | 3 | 光伏、光热、地源热泵等可再生能源每使用一项的1.5分。本项最高得3分。 | 现场考察 |  |
|  | 9 | 固体废弃物处理 | 1 | 委托有资质单位处理的得1分；不符合不得分。 | 查阅资料 |  |
| 厂 区 要 求 14分 | 10 | 厂区绿化率 | 1 | 绿化大于20%得1分；小于20%得0.5分。 | 现场考察 |  |
|  | 11 | 清扫作业效果 | 3 | 使用吸扫或吸入式路面清扫车（JB/T7303），有清扫记录，厂区干净卫生得3分；使用小型设备，有清扫记录，厂区干净卫生得1.5分；不符合不得分。 | 查阅资料现场考察 |  |
|  | 12 | 车辆进出场清洗 | 3 | 洗车设施位置合理，方便罐车、材料运输车出厂清洗，清洗效果好得1分；水资源循环完全利用给1分；洗车区出车位置的地面干净给1分。不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 13 | 硬化地面要求 | 2 | 地面无大裂缝，地面清洁干净，且有完整的水收集系统得2分。缺少一项扣1分，扣完为止。 | 现场考察 |  |
|  | 14 | 废水回收系统 | 2 | 生产废水在厂内全部利用或循环使用，设施齐全，区域干净卫生，无废水排出得2分； 不符合不得分。 | 查阅资料现场考察 |  |
|  | 15 | 门前三包管理 | 3 | 门前三包（道路状况、卫生环境等）符合要求得3分；不符合不得分。 | 现场考察 |  |
| 原 材 料 9分 | 16 | 废石、尾矿骨料 | 3 | 使用矿山废石、废弃鹅卵石、尾矿等作为骨料的，得3分； 不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 17 | 建筑垃圾再生骨料 | 3 | 使用建筑垃圾再生骨料的得3分； 不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 18 | 水泥 | 2 | 使用经清洁生产认证的企业产品得2分； 不符合不得分。 | 查阅资料 |  |
|  | 19 | 外加剂 | 1 | 符合要求得0.5分。 多组分外加剂采用分别计量的得0.5分； 不符合不得分。 | 查阅资料 |  |
| 设 备 设 施 25分 | 20 | 视频监控系统 | 1 | 车辆出入口、材料堆场、进料口、制高点均有视频监控得1分；缺少一项扣0.5分，扣完为止。 | 现场考察 |  |
|  | 21 | 粉料筒仓除尘 | 1 | 除尘设施在筒仓顶部且设有人员走梯或在下部且有反吹功能的得1分；除尘设施不能使用不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 22 | 粉料筒仓 | 1 | 除吹灰管及除尘器出口外没有其它出口，且筒仓设有安全阀的得1分；不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 23 | 料位控制系统 | 2 | 筒仓处吹灰口处有筒仓高位报警得1分； 料位控制和螺杆空压机联动得1分。 不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 24 | 骨料储存 | 6 | 1.仓式储料方式总分6分，其中： 使用高位料仓的得4分； 高位料仓来料上料系统封闭且有收尘或降尘装置得1分； 上料区域干净整洁无泥水和积料得1分； 不符合不得分。 2.棚式储料方式总分6分，其中： 封闭严密，料棚高度不小于10米得1分；料棚有全覆盖降尘设施且完好使用，得1分； 配料仓有降尘设施且自动运行得1分； 料棚门电动且常闭的得1分； 上料区域干净整洁无泥水和积料得2分； 超过两项（不含）不符合的本项不得分。 配料使用燃油装载机时无防尘换气孔的扣1分。 厂区内有露天堆场的本项不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 25 | 粉料上料设备 | 3 | 粉料上料使用低噪音电动螺杆式空压机，有完整的工艺系统和控制系统，硬管连接、储气罐且在封闭隔音的空间内得1分； 吹灰口处有压力表显示的得1分； 采用锁扣密闭联结方式的得1分； 不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 26 | 砂石输送皮带廊 | 1 | 整体硬质材料封闭且皮带机卸料口处有收尘设施的得1分； 不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 27 | 砂石含水量测定 | 1 | 有砂子自动测定且与工控对接或在控制端显示得1分； 不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 28 | 液体材料储存输送系统 | 1 | 外加剂储存地面干燥无遗漏，无特殊气味，管道密闭完好得1分； 不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 29 | 搅拌楼主机除尘设施 | 1 | 有主动除尘设备得1分；不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 30 | 操作室噪声 | 1 | 操作室在搅拌楼的生产期间噪音低于标准得1分；不符合不得分。 操作室不在搅拌楼的得1分。 | 现场考察 |  |
|  | 31 | 混凝土成品卸料区清洁系统 | 3 | 搅拌机卸灰口设置与搅拌机容量相适应的储灰斗，且储灰斗卸料口有调节和封闭闸门的得1分；卸料区域设置清洗和废水收集设施且地面清洁的得2分；不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 32 | 废弃物处理系统 | 2 | 有砂石分离机、灰浆搅拌处理系统且运行完好、周边环境整洁的得1分； 固体垃圾全封闭适合机械作业且环境整洁的得1分； 不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 33 | 清洗水、废弃固体混凝土循环利用设备 | 1 | 清洗水循环利用设施并实际使用得0.5分。 有试压试块破碎设备并回收利用得0.5分。不符合不得分。 | 查阅资料现场考察 |  |
| 生 产 管 理 10分 | 34 | 生产区域卫生情况 | 3 | 磅房、粉料吹灰口、收尘器、搅拌楼计量层、混凝土装料区、废弃混凝土处理等区域保持干净卫生给3分，一处不符合扣1分，扣完为止。 | 查阅记录 |  |
|  | 35 | 综合控制室 | 2 | 实现生产、调度、环保监控全过程信息化互联互通得2分。仅有环保视频显示、报警系统得1分。不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 36 | 剩退灰控制 | 1 | 有剩退灰处理管理措施并实际运行得1分；不符合不得分。 | 查阅记录 |  |
|  | 37 | 主要设备运行管理 | 2 | 主要设备有运行检查和维修保养记录，且检查频率符合本规程规定和管理制度要求，其中收尘器滤芯及粉料仓顶安全阀应每月检查一次，符合得2分； 一项不符合不得分。 | 查阅资料 |  |
|  | 38 | 袋装粉料 | 1 | 未使用袋装粉料得1分； 不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 39 | 应急预案 | 1 | 文件齐全得1分； 不符合不得分。 | 查阅资料 |  |
| 运 输 管 理 14分 1 | 40 | 原材料车辆 | 1 | 车辆的手续齐全且在合格有效期内得1分；不符合不得分。 | 抽查证照 |  |
|  | 41 | 原材料绿色运输 | 5 | 采用铁路、纯电动、新能源车辆运输量达到当年原材料总量（当年生产方量×2200Kg）的2%，得5分；达不到的按照比例计算分值。每年递增0.5%。 | 查阅资料 |  |
|  | 42 | 外部车辆管理制度 | 1 | 有对外部运输车辆超载、苫盖、密闭、遗撒等方面的管理制度得0.5分，签有管理协议或合同的得0.5分。 不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 43 | 流散物体采用全封闭车辆运输 | 1 | 在生态环境主管部门无投诉记录，符合得1分； 不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 44 | 混凝土运输车、泵车及其他生产车辆的尾气排放 | 1 | 符合海南省现行标准且在合格有效期内得1分； 不符合不得分。 | 绿色标志 |  |
|  | 45 | 混凝土运输车 | 3 | 有防遗撒装置得1分； 正反转监控及报警装置得1分； 车辆清洁得1分；不符合不得分。 | 现场考察 |  |
|  | 46 | 原材料运输车计重设备 | 2 | 计重设备具备数据存储和传输功能得2分。 | 现场考察 |  |
| 污染源 监 测 5分 | 47 | 厂区大气污染物排放 | 2 | 厂界无组织颗粒物、除尘器排风口的颗粒物有组织排放浓度符合海南省有关排放要求，得2分；不符合不得分。 | 查阅资料 |  |
|  | 47 | 厂区废污水排放 | 2 | 厂区生产废水不得外排，生活污水有配套建设或依托工艺可行、运行可靠的污水处理设施，得2分；不符合不得分。 | 查阅资料 |  |
|  | 48 | 厂界噪声 | 1 | 厂界噪声达标排放，得1分；不符合不得分。 | 查阅记录 |  |
|  | 49 | 自行监控设备 | 1 | 配备大气污染物排放自动监控设备符合得1分；不符合不得分。 | 现场考察 |  |
| 合计得分 | 100 | 实际得分 |  |

参考文献

[1] 《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号）

[2]  《海口市预拌混凝土管理办法》（2018 年 11 月 7 日海口市人民政府令第 108 号公布）

_________________________________